Требования
к ведению государственного реестра опасных производственных объектов в части присвоения наименований опасным производственным объектам для целей регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов

С изменениями и дополнениями от:

| Наименование объекта (именной код объекта) | Признаки опасности | Тип объекта | Границы объекта | Особенности идентификации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Опасные производственные объекты угольной, сланцевой и торфяной промышленности |
| Шахта угольная | 2.1, 2.2, 2.3. и 2.5 | 3.2 | Границы горного отвода | Идентифицируются по признаку ведения горных работ и использования взрывчатых материалов на местах производства взрывных работ. Склады взрывчатых материалов идентифицируются отдельно. Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно |
| Шахта сланцевая |  |  |  |  |
| Гидрошахта |  |  |  |  |
| Участок шахтостроительный (специализированный) |  |  |  |  |
| Разрез угольный |  |  |  |  |
| Разрез сланцевый |  |  |  |  |
| Участок отвала пород | 2.5 | 3.3 | Границы земельного отвода | Идентифицируется по признаку ведения горных работ |
| Площадка (цех, участок) брикетирования бурого угля | 2.1, 2.2, 2.5 | 3.2 *(1.1) или 3.3 | Границы земельного отвода | Идентифицируются по признаку ведения работ по обогащению полезных ископаемых и использования опасных веществ. Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно |
| Площадка (цех, участок) обогащения угля |  |  |  |  |
| Площадка (цех, участок) обогащения сланца |  |  |  |  |
| Хвостохранилище (шламохранилище) | 2.1, 2.5 |  |  | Идентифицируется по признаку ведения работ по обогащению полезных ископаемых, а также отдельно для целей регистрации в регистре гидротехнических сооружений |
| Участок по добыче торфа | 2.1, 2.5 | 3.2 *(1.1) или 3.3 | Границы горного отвода | Идентифицируется по признаку ведения горных работ и наличию опасного вещества. Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно |
| 2. Опасные производственные объекты горнорудной и нерудной промышленности |
| 2.1. Опасные производственные объекты добычи и обогащения цветных металлов и золота |
| Рудник | 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 | 3.2 *(1.1) или 3.3 | Границы горного отвода | Идентифицируются по признаку ведения горных работ и использования взрывчатых веществ на местах производства взрывных работ, а также использования опасных веществ. Склады, пункты изготовления и площадки погрузки-разгрузки взрывчатых материалов идентифицируются отдельно. Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно |
| Прииск |  |  |  |  |
| Участок (полигон) старательской добычи |  |  |  |  |
| Участок горного капитального строительства (специализированный) |  |  |  |  |
| Карьер |  |  |  |  |
| Фабрика (участок, цех) обогатительная цветных металлов | 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 | 3.2 *(1.2) или 3.3 | Границы земельного отвода | Идентифицируются по признаку ведения работ по обогащению, а также использования опасных веществ. Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно |
| Площадка (участок, цех) извлечения золота |  |  |  |  |
| Площадка (участок) глиноземного завода |  |  |  |  |
| Фабрика (участок, цех) дробильно-сортировочная |  |  |  |  |
| Фабрика (комплекс) дробильно-сортировочная для закладки выработанного пространства |  |  |  |  |
| Хвостохранилище (шламохранилище) | 2.1, 2.5 | 3.2 *(1.2) или 3.3 | Границы земельного отвода | Идентифицируется по признаку ведения работ по обогащению полезных ископаемых, а также использования опасных веществ. Идентифицируется также отдельно для целей регистрации в регистре гидротехнических сооружений |
| Участок (площадка) шлакоотвала | 2.1, 2.5 | 3.2 | Границы земельного отвода | Идентифицируется по признаку ведения горных работ и использования взрывчатых материалов на местах производства взрывных работ |
| Участок (площадка) кучного выщелачивания | 2.1, 2.5. | 3.2 | Границы земельного отвода | Идентифицируется по признаку ведения горных работ, работ по обогащению полезных ископаемых, а также использования опасных веществ |
| 2.2. Опасные производственные объекты добычи и обогащения рудного сырья черных металлов |
| Рудник с подземным способом разработки | 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 | 3.2 | Границы горного отвода | Идентифицируются по признаку ведения горных работ и использования взрывчатых материалов на местах производства взрывных работ. Склады, пункты изготовления и площадки погрузки-разгрузки взрывчатых материалов идентифицируются отдельно. Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно |
| Рудник с открытым способом разработки (карьер) |  |  |  |  |
| Участок горного капитального строительства (специализированный) |  |  |  |  |
| Фабрика (участок, цех) агломерационная |  |  |  |  |
| Фабрика (участок, цех) обогащения рудного сырья черных металлов | 2.2, 2.3, 2.5 | 3.3 | Границы земельного отвода | Идентифицируются по признаку ведения работ по обогащению. Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно |
| Фабрика (участок, цех) окомкования концентрата |  |  |  |  |
| Фабрика (участок, цех) дробильно-сортировочная |  |  |  |  |
| Фабрика (комплекс) дробильно-сортировочная для закладки выработанного пространства |  |  |  |  |
| Хвостохранилище (шламохранилище) | 2.1, 2.5 | 3.2 *(1.2) или 3.3 | Границы земельного отвода | Идентифицируется по признаку ведения работ по обогащению полезных ископаемых, а также использования опасных веществ. Идентифицируются также отдельно для целей регистрации в регистре гидротехнических сооружений |
| 2.3. Опасные производственные объекты добычи и обогащения сырья горно-химической промышленности |
| Рудник с подземным способом разработки | 2.1, 2.2, 2.3. и 2.5 | 3.2 | Границы горного отвода | Идентифицируются по признаку ведения горных работ и использования взрывчатых материалов на местах производства взрывных работ. Склады, пункты изготовления и площадки погрузки-разгрузки взрывчатых материалов идентифицируются отдельно. Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно. |
| Рудник с открытым способом разработки (карьер) |  |  |  |  |
| Участок горного капитального строительства (специализированный) |  |  |  |  |
| Площадка (участок) солепромысла | 2.2, 2.3, 2.5 | 3.3 |  | Идентифицируется по признаку ведения горных работ и работ по обогащению |
| Фабрика (участок, цех) обогащения горно-химического сырья | 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 | 3.2 *(1.2) или 3.3 | Границы земельного отвода | Идентифицируется по признаку ведения работ по обогащению |
| Фабрика (участок, цех) дробильно-сортировочная |  |  |  | Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно |
| Фабрика (комплекс) дробильно-сортировочная для закладки выработанного пространства |  |  |  | Идентифицируется по признаку ведения работ по обогащению полезных ископаемых, а также использования опасных веществ |
| Хвостохранилище (шламохранилище) |  |  | Границы земельного отвода | Идентифицируется также отдельно для целей регистрации в регистре гидротехнических сооружений |
| 2.4. Опасные производственные объекты добычи и переработки сырья строительных материалов |
| Рудник | 2.1, 2.2, 2.3. и 2.5 | 3.2 *(1.1) или 3.3 | Границы горного отвода | Идентифицируется по признаку ведения горных работ, работ по обогащению и использования взрывчатых материалов на местах производства взрывных работ. Склады, пункты изготовления и площадки погрузки-разгрузки взрывчатых материалов идентифицируются отдельно. Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно |
| Карьер |  |  |  |  |
| Участок добычи строительного сырья*(1) | 2.2, 2.3, 2.5 | 3.3 |  |  |
| Участок подготовки строительного сырья |  |  |  |  |
| Площадка (участок, цех) дробильно-сортировочная | 2.2, 2.3, 2.5 | 3.3 | Границы земельного отвода | Идентифицируется по признаку ведения работ по обогащению. Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно |
| 2.5. Опасные производственные объекты строительства подземных гидротехнических, транспортных и специальных сооружений |
| Участок гидротехнического строительства | 2.1, 2.2, 2.3 и 2.5 | 3.2 | Границы горного отвода | Идентифицируются по признаку ведения горных работ и использования взрывчатых материалов на местах производства взрывных работ. Склады, пункты изготовления и площадки погрузки-разгрузки взрывчатых материалов идентифицируются отдельно. Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно |
| Участок транспортного строительства |  |  |  |  |
| Участок специального строительства |  |  |  |  |
| 2.6. Опасные производственные объекты, размещенные в естественных подземных полостях или отработанных горных выработках |
| Название объекта, размещенного в отработанной горной выработке | 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 | 3.2 *(1.2) или 3,3 | Границы горного отвода | Идентифицируются по признаку ведения работ в подземных условиях |
| Название объекта, размещенного в естественной подземной полости |  |  |  |  |
| 3. Опасные производственные объекты, на которых хранятся, получаются, используются и транспортируются взрывчатые вещества*(2) |
| Склад взрывчатых материалов*(3) | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1 или 3.2 *(1.3) | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку хранения и транспортирования взрывчатых материалов |
| Передвижной склад ВМ |  |  |  | При определении количества опасного вещества следует исходить из паспортной (расчетной) вместимости склада |
| Хранилище взрывчатых материалов в составе склада ВМ*(4) |  |  |  |  |
| Цех, участок, пункт изготовления (подготовки) взрывчатых материалов*(5) | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1 или 3.2 *(1.3) | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку получения, хранения и транспортирования взрывчатых материалов. При определении количества опасного вещества следует исходить из массы активного заряда, принимаемой для расчета безопасных расстояний (границы) опасной зоны |
| Площадка погрузки-разгрузки взрывчатых материалов | 2.1, 2.3. | 3.1. или 3.2 *(1.3) | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку транспортирования взрывчатых материалов. При определении количества опасного вещества следует исходить из максимального количества ВМ, находящегося на площадке |
| Площадка (цех, участок) утилизации (переработки) взрывчатых материалов | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1 или 3.2 *(1.3) | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку переработки и уничтожения взрывчатых материалов. |
| Полигон, испытательная площадка*(6) |  |  |  | Идентифицируются по признаку использования взрывчатых материалов |
| 4. Опасные производственные объекты нефтегазодобывающего комплекса |
| Участок ведения буровых работ*(7) | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку использования и получения опасных веществ, использования оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°С, и грузоподъемных механизмов |
| Фонд скважин*(8) | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.2 | Границы горного отвода |  |
| Участок предварительной подготовки нефти | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1 или 3.2 *(1.3) | Границы земельного отвода | Идентифицируются по признаку получения, использования и транспортирования опасных веществ. При определении количества опасного вещества следует исходить из фактической производительности |
| Площадка насосной станции*(9) |  |  |  |  |
| Пункт подготовки и сбора нефти |  |  |  |  |
| Парк резервуарный (промысловый) | 2.1, 2.2 | 3.1 или 3.2 *(1.3) | Границы земельного отвода | Идентифицируется по признаку хранения опасных веществ. При определении количества опасного вещества следует исходить из проектной емкости парка. |
| Площадка промысловой компрессорной станции | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.2 | Границы земельного отвода | Идентифицируется по признаку использования и транспортирования опасных веществ. При определении количества опасного вещества следует исходить из проектной емкости парка |
| Участок комплексной подготовки газа | 2.1, 2.2 | 3.2 | Границы земельного отвода | Идентифицируется по признаку получения и использования, хранения и транспортирования опасных веществ. При определении количества опасного вещества следует исходить из проектной емкости парка. |
| Площадка (цех, установка) газоперерабатывающего завода*(11) | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1 или 3.2 *(1.3) | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения и использования и транспортирования опасных веществ. При определении количества опасных веществ, следует исходить из проектной производительности завода |
| Система промысловых (межпромысловых) трубопроводов месторождения (участка, площадки) | 2.1, 2.2 | 3.2 | Границы земельного отвода | Идентифицируется по признаку транспортирования опасных веществ |
| Платформа стационарная (морская) | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1 или 3.2 *(1.3) | Границы платформы | Идентифицируется по признаку получения, использования, хранения и транспортирования опасных веществ. При определении количества опасных веществ следует исходить из проектной производительности |
| Площадка буровой установки (плавучая, включая буровые суда) | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.2 | Границы буровой платформы, бурового судна | Идентифицируется по признаку, получения, использования и хранения опасных веществ |
| Площадка морского нефтеналивного комплекса*(12) | 2.1, 2.2 | 3.1 или 3.2 *(1.3) | Граница комплекса | Идентифицируется по признаку транспортирования и хранения опасного вещества |
| 5. Опасные производственные объекты магистрального трубопроводного транспорта*(13) |
| Участок магистрального газопровода | 2.1, 2.2 | 3.1 или 3.2 *(1.3) | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку хранения и транспортирования опасных веществ, а также использования оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°С |
| Площадка компрессорной станции | 2.1, 2.2, 2.3 |  |  |  |
| Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция |  |  |  |  |
| Станция газораспределительная |  |  |  |  |
| Участок магистрального продуктопровода, нефтепровода, аммиакопровода | 2.1, 2.2, | 3.1 или 3.2 *(1.3) | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку хранения и транспортирования опасных веществ |
| Парк резервуарный магистрального продуктопровода, нефтепровода, аммиакопровода |  |  |  |  |
| Подземное хранилище газа*(13) | 2.1, 2.2 | 3.1. | Контур распространения газовой залежи | Идентифицируется по признаку хранения, использования и транспортирования опасных веществ |
| Площадка станции насосной магистрального продуктопровода, нефтепровода, аммиакопровода | 2.1, 2.2, 2.3 |  |  |  |
| Площадка сливоналивного терминала (эстакады)*(14) | 2.1, 2.2, 2.3. | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку хранения и транспортирования опасных веществ. |
| 6. Опасные производственные объекты геологоразведочных и геофизических работ при разработке месторождений |
| Участок геологоразведочных (геофизических) работ | 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 | 3.2 *(1.1) или 3.3 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку ведения горных работ, а также использование взрывчатых материалов на местах производства взрывных работ, использования грузоподъемных механизмов и оборудования, работающего под давлением свыше 0,07 МПа. Склады ВВ и ВМ идентифицируются отдельно. |
| 7. Опасные производственные объекты химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также других взрывопожароопасных и вредных производств*(15) |
| Площадка цеха (участка, установки) производства*(16) | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1. или 3.2 *(1.3) | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку использования, получения, переработки и транспортирования опасных веществ, а также использования оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°С. При определении количества опасных веществ, следует исходить из общего объема опасных веществ, участвующих в технологии производства |
| Площадка установки по переработке нефти (газового конденсата) | 2.1, 2.2 | 3.1 или 3.2 *(1.3) | Границы опасной зоны |  |
| Площадка установки по переработке нефтешлама |  |  |  |  |
| Площадка установки получения нефтебитумов методом окисления |  |  |  |  |
| База товарно-сырьевая*(17) | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1 или 3.2 *(1.3) | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку хранения и транспортирования опасных веществ. При определении количества опасных веществ, следует исходить из проекта |
| Продуктопровод | 2.1, 2.2 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку транспортирования опасных веществ |
| Шламонакопитель (пруд-накопитель) | 2.1 | 3.1 или 3.2 *(1.3) | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку хранения опасных веществ. Идентифицируется также отдельно для целей регистрации в регистре гидротехнических сооружений. При определении количества опасных веществ, следует исходить из проекта |
| Площадка воздухоразделительной установки | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1. или 3.2 *(1.3) | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку хранения, транспортирования и получения опасных веществ Идентифицируется по признаку хранения и транспортирования опасных веществ. При определении количества опасных веществ, следует исходить из проекта |
| Площадка установки получения (водорода, кислорода, азота и др.)*(18) |  |  |  |  |
| Склад сырьевой*(19) |  |  |  |  |
| Склад полупродуктов*(19) |  |  |  |  |
| Склад готовой продукции*(19) |  |  |  |  |
| 8. Опасные производственные объекты нефтепродуктообеспечения |
| Площадка нефтебазы (склада, парка, комплекса) по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов*(20) | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1. или 3.2 *(1.3) | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку хранения и транспортирования опасных веществ. При определении количества опасных веществ следует исходить из проекта |
| Склад ГСМ |  |  |  |  |
| Группа резервуаров и сливоналивных устройств*(21) |  |  |  |  |
| 9. Опасные производственные объекты систем водоподготовки |
| Склад хлора*(22) | 2.1, 2.2 | 3.1 или 3.2 *(1.3) | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку, использования, хранения и транспортирования опасных веществ. При определении количества опасных веществ, следует исходить из проекта. |
| Площадка (цех, участок) подготовки воды |  |  |  |  |
| 10. Опасные производственные объекты пищевой и масложировой промышленности |
| Аммиачно-холодильная установка | 2.1, 2.2 | 3.1 или 3.2 *(1.3) | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку наличия, транспортирования и хранения опасных веществ. При определении количества опасных веществ следует исходить из проекта |
| Площадка (цех) производства спирта | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1. или 3.2 *(1.3) | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку транспортирования и хранения опасного вещества |
| Площадка склада хранения спирта |  |  |  |  |
| Площадка (цех) маслоэкстракционного производства*(23) | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1 или 3.2 *(1.3) | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку использования и хранения опасного вещества |
| Площадка (цех) производства гидрогенизации жиров |  |  |  |  |
| 11. Опасные производственные объекты газоснабжения |
| База хранения (кустовая) | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1. или 3.2 *(1.3) | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку хранения, транспортирования и использования опасных веществ, а также использования оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°С. При определении количества опасных веществ следует исходить из проекта |
| Станция газонаполнительная |  |  |  |  |
| Пункт газонаполнительный |  |  |  |  |
| Станция газозаправочная (автомобильная) |  |  |  |  |
| Установка баллонная групповая*(24) | 2.1, 2.2 | 3.1 или 3.2 *(1.3) | Границы территории административной единицы*(25) |  |
| Установка резервуарная*(26) |  |  |  |  |
| Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая*(27) | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.2 | Границы территории административной единицы*(25) | Идентифицируется по признаку использования и транспортирования опасных веществ |
| Участки газопроводов*(28) | 2.1, 2.2 | 3.2 | Границы территории административной единицы зоны обслуживания организации, осуществляющей учет газа*(25) | Идентифицируется по признаку транспортирования опасных веществ |
| Сеть газопотребления (название организации или ее отдельной территории)*(29) | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.2 | Граница территории организации | Идентифицируется по признаку использования и транспортирования опасных веществ, использования оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°С |
| Система теплоснабжения*(30) | 2.1, 2.2. | 3.2 | Граница территории административной единицы*(25) | Идентифицируется по признаку использования и транспортирования опасных веществ, использования оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°С |
| 12. Опасные производственные объекты тепло- и электроэнергетики, другие опасные производственные объекты, использующие оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°С. |
| Площадка главного корпуса ТЭЦ (ГРЭС, АЭС)*(31) | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1 или 3.2 *(1.2) | Граница опасной зоны | Идентифицируются по признаку использования оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°С, а также использования опасных веществ |
| Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ (ГРЭС, АЭС)*(32) |  |  |  |  |
| Топливное хозяйство ТЭЦ (ГРЭС, АЭС)*(33) |  |  |  |  |
| Пиковые водогрейные котельные ТЭЦ (ГРЭС)*(34) | 2.2 | 3.3 |  | Идентифицируются по признаку использования оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115° С |
| Котельная*(35) |  |  |  |  |
| Группа котельных*(36) | 2.2 | 3.3 | Границы территории административной единицы*(25) или территории организации |  |
| Участок трубопроводов теплосети*(37) |  |  |  |  |
| Площадка цеха (участка) организации*(38) |  |  | Границы опасной зоны |  |
| Площадка хранения мазутного топлива | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1*или 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку по признаку хранения и использования опасного вещества и использования оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°С |
| Площадка дизельной электростанции*(39) |  |  |  |  |
| 13. Опасные производственные объекты металлургической промышленности |
| 13.1. Опасные производственные объекты производства черных металлов*(40) |
| 13.1.1. Производства чугуна |
| Площадка доменного цеха | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения расплавов черных металлов, использования токсичных веществ |
| 13.1.2. Производства стали и проката |
| Цех (участок) мартеновский | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку получения расплавов черных металлов, использование воспламеняющих газов, опасных веществ |
| Цех (участок) конвертерный |  |  |  |  |
| Цех (участок) электросталеплавильный |  | 3.2 *(1.2) или 3.3 |  |  |
| Цех по производству проката | 2.1, 2.2 | 3.2, 3.3 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку использования воспламеняющихся газов и токсичных веществ |
| Цех по производству труб*(41) | 2.1, 2.2, 2,4 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку использования воспламеняющихся газов и токсичных веществ |
| Цех по производству металлизированных окатышей и брикетов | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку использования воспламеняющихся газов и токсичных веществ |
| Цех сталепроволочного производства |  |  |  |  |
| 13.1.3. Производства ферросплавов и огнеупоров |
| Цех (участок) по производству ферросплавов | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения расплавов черных металлов и сплавов на их основе, а также наличия опасных веществ |
| 13.1.4. Производство агломерата |
| Цех (участок) агломерации | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения расплавов, а также наличия опасных веществ |
| 13.2. Опасные производственные объекты производства цветных металлов*(40) |
| 13.2.1. Производства алюминия и магния, кристаллического кремния и электротермического силумина |
| Цех (участок) электролиза алюминия | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку получения расплавов цветных металлов, а также наличия опасных веществ |
| Цех (участок) электролиза магния |  |  |  |  |
| Цех (участок) производства кристаллического кремния |  |  |  |  |
| Цех (участок) производства электротермического силумина |  |  |  |  |
| Цех (участок) производства глинозема |  |  |  |  |
| 13.2.2. Производства меди, никеля и кобальта |
| Цех (участок) плавильный | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.2 *(1.2) или 3.3 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения расплавов цветных металлов, а также наличия опасных веществ |
| 13.2.3. Производства титана |
| Цех (участок) по производству титана | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения расплавов цветных металлов, а также наличия опасных веществ |
| Цех (участок) электролизный | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения расплавов цветных металлов, а также наличия опасных веществ |
| 13.2.4. Производства олова |
| Цех (участок) по производству олова | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения расплавов цветных металлов, а также наличия опасных веществ |
| 13.2.5. Производства сурьмы |
| Цех (участок) по производству сурьмы | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения расплавов цветных металлов, а также наличия опасных веществ |
| 13.2.6. Производства свинца, цинка, ртути, ванадия, германия, циркония, гафния и других редкоземельных материалов |
| Цех (участок) по производству*(42) | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения расплавов цветных металлов, а также наличия опасных веществ |
| 13.2.7. Производства порошков и пудр из металлов и сплавов на их основе (железа, алюминия, магния, олова и других металлов) |
| Цех (участок) производства по получению порошков (пудр)*(43) | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения и использования опасных веществ |
| 13.2.8. Производство благородных металлов |
| Цех (участок) по производству*(44) | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку получения и использования опасных веществ |
| Участок, цех гидрометаллургического производства*(44) |  |  |  |  |
| 13.2.9. Производство кислот |
| Участок кислотного хозяйства*(45) | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1 или 3.2 *(1.3) | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения опасных веществ |
| 13.2.10 Производство твердых сплавов и тугоплавких металлов |
| Цех (участок) по производству*(43) | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.1 или 3.2 *(1.3) | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения опасных веществ |
| 13.3. Опасные производственные объекты газового хозяйства, коксохимических и других производств |
| Площадка водородной станции | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1 или 3.2 *(1.3) | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку получения и транспортирования опасных веществ |
| Площадка (участок) газового цеха |  |  |  |  |
| Участок газоочистной установки |  |  |  |  |
| Цех (участок) по производству люнкеритов и экзотермических смесей | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку получения опасных веществ |
| Цех коксовый | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения и переработки опасных веществ |
| Цех пекококсовый |  |  |  |  |
| Цех улавливания химических продуктов |  |  |  |  |
| Цех смолоперерабатывающий |  |  |  |  |
| Цех ректификации сырого бензола | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1 или 3.2 *(1.3) |  |  |
| Склад бензола |  |  |  |  |
| Цех (отделение) ректификации пиридиновых и хинолиновых оснований |  |  |  |  |
| Участок станции (установка) воздухоразделительной | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения окисляющих веществ |
| Склад хлора | 2.1, 2.2 | 3.1 или 3.2 *(1.3) |  | Идентифицируются по признаку хранения и транспортирования токсичного вещества |
| Склад аммиака | 2.1, 2.2 | 3.1 или 3.2 *(1.3) |  |  |
| Аммиакопровод |  |  |  |  |
| 14. Опасные производственные объекты производства черных и цветных металлов (межотраслевые)*(40) |
| Цех (участок) литейный*(46) | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.2 *(1.2) или 3.3 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения расплавов металлов и использования опасных веществ |
| 15. Опасные производственные объекты, использующие стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги и фуникулеры |
| Площадка (название типа) крана*(47) | 2.3 | 3.3 | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку использования стационарно установленных грузоподъемных механизмов |
| Участок механизации*(48) |  |  |  |  |
| Участок транспортный, гараж*(49) |  |  |  |  |
| Объекты, где используются подъемные сооружения*(50) |  |  |  |  |
| Площадка, цех, участок*(51) (его конкретное название) |  |  |  |  |
| Площадки лифтов, платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов*(52) | 2.3 | 3.3 | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку использования лифтов, платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов |
| Канатная дорога*(53) | 2.3 | 3.3 | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку использования стационарно установленных грузоподъемных механизмов |
| Фуникулер |  |  |  |  |
| Дистанция метрополитена*(54) | 2.3 | 3.3 | Границы дистанции метрополитен а | Идентифицируется по признаку использования стационарно установленных грузоподъемных механизмов (эскалаторов) |
| 16. Опасные производственные объекты хранения, переработки и использования растительного сырья*(55) |
| Отдельно стоящее приемно-отпускное устройство*(56) | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.3 |  |  |
| Элеватор*(57) |  |  |  |  |
| Склад силосного типа*(58) |  | 3.2 *(1.4)* или 3.3 | Граница опасной зоны | Идентифицируется по признаку образования опасного вещества (взрывоопасной пыли) |
| Склад бестарного хранения муки |  |  |  |  |
| Механизированный склад бестарного напольного хранения*(59) |  |  |  |  |
| Отделение (участок) растаривания, взвешивания, просеивания муки, размола сахарного песка |  |  |  |  |
| Подготовительное (подработочное), (дробильное) отделение*(60) |  |  |  |  |
| Приемно-очистительная (сушильно-очистительная) башня |  |  |  |  |
| Отдельно стоящий сушильный участок растительного сырья*(61) |  |  |  |  |
| Солодовенный цех, участок |  |  |  |  |
| Цех (участок) по производству муки*(62) |  |  |  |  |
| Цех (участок) по производству комбикормов (кормовых смесей)*(59) |  |  |  |  |
| Цех (участок) по производству крупы*(59) |  |  |  |  |
| Цех (участок) для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья*(63) |  |  |  |  |
| Цех (участок) гранулирования, брикетирования отрубей, комбикормов, кормовых смесей |  |  |  |  |
| Цех (участок) агрегатных (блочно-модульных) установок по производству муки, крупы, комбикормов |  |  |  |  |
| Кукурузообрабатывающий цех (участок) |  |  |  |  |
| Семяобрабатывающий цех (участок) |  |  |  |  |
| Цех (участок) по очистке и сортировке мягкой тары |  |  |  |  |
| Цех (участок) производства древесной муки (древесных гранул), древесно-стружечных (древесно-волокнистых) плит, фанеры | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.3 | Граница опасной зоны | Идентифицируются по признаку образования опасного вещества (взрывоопасной пыли) |
| Цех (участок) по изготовлению изделий и деталей из древесины, древесностружечных, древесноволокнистых плит, фанеры*(64) |  |  |  |  |
| Цех (участок) производства порошка*(65) |  |  |  |  |
| Цех (участок) подготовки табачного сырья |  |  |  |  |
| Цех (участок) растаривания и сортировки растительного сырья*(66) |  |  |  |  |
| Цех (участок) фасовочного отделения сахарного производства |  |  |  |  |
| 17. Опасные производственные объекты, связанные с транспортировкой опасных веществ |
| Участок транспортирования опасных веществ*(67) | 2.1, 2.2 | 3.2 | Граница опасной зоны | Идентифицируется по признаку транспортирования опасных веществ |
| Участок промывки, пропарки, дегазации транспортных средств | 2.1, 2.2 | 3.2 *(1.2) или 3.3 | Граница опасной зоны | Идентифицируется по признаку использования оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа и при температуре нагрева воды более 115°С |
| 18. Опасные производственные объекты при добыче минеральных вод |
| Скважина минеральных вод*(68) | 2.1, 2.2 | 3.2 *(1.2) или 3.3 | Границы горного и земельного отвода | Идентифицируется по признаку использования оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа и при температуре нагрева воды более 115°С, сопутствующее выделение опасного вещества |
| 19. Опасные производственные объекты спецхимии |
| Площадка (участок) производства (испытаний, расснаряжения, утилизации) ракетных топлив, порохов, пиротехнических средств инициирования | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1 или 3.2 *(1.3) | Граница опасной зоны | Идентифицируется по признаку наличия, хранения, утилизации и транспортирования опасного вещества |

*(1) В названии указывается конкретное наименование сырья, добываемого с помощью драг, земснардов и т.п.

*(1.1) При ведении взрывных работ.

*(1.2) При наличии опасного вещества.

*(1.3) В зависимости от количества опасного вещества определяется тип объекта.

*(1.4) Определяется только при хранении шрота.

*(2) На объектах этого вида учету подлежит любое количество взрывчатых веществ, материалов или их компонентов.

*(3) С учетом всех хранилищ ВМ, принадлежащих одному владельцу.

*(4) В случае, если хранилище не принадлежит или арендовано у владельца склада.

*(5) В названии объекта указывается конкретный тип взрывчатых материалов, изделий из них.

*(6) Полигоны для испытаний и уничтожения взрывчатых материалов при складах взрывчатых материалов организаций, ведущих взрывные работы, учитываются в составе складов взрывчатых материалов.

*(7) В состав объекта входят все буровые установки подразделения организации, осуществляющего ведение буровых работ на принадлежащих ей объектах

*(8) В состав объекта входят скважины всех категорий (пробуренные), замерные устройства, блок распределения воды, блок закачки химреагентов, КИПа, расположенные на территории месторождения (участка, площадки).

*(9) В состав объекта входят кустовые насосные станции (КНС), блочные кустовые насосные станции (БКНС), на которых создается давление закачки воды в скважины и дожимные насосные станции (ДНС) перекачки нефти.

*(10) В названии объекта указывается конкретное название площадки, цеха, участка завода.

*(11) В состав объекта входит площадка нефтехранилища, сливоналивные устройства с подводящими трубопроводами.

*(12) В составе: фонда скважин, газопроводов подземного хранилища газа, установки подготовки газа подземного хранилища газа, компрессорной станции, установок буровых и установок для ремонта скважин.

ГАРАНТ:

Нумерация сносок приводится в соответствии с изменяющим документом

*(14) В названии указывается название нефтепродукта или аммиака.

*(15) На объектах, связанных с обращением токсичных и высокотоксичных веществ учету подлежит любое их количество.

*(16) В названии объекта указывается название конкретного цеха, участка, установки.

*(17) В составе товарных парков, насосных и сливоналивных эстакад.

*(18) Указываются конкретно наименование получаемого газа, метод.

*(19) Указывается наименование сырья или продукта.

*(20) В составе объекта учитываются сливоналивные эстакады, сливо-наливные устройства.

*(21) На производственных площадках организации.

*(22) Включая площадку хлораторной, площадки выгрузки контейнеров с хлором, сливоналивные устройства.

*(23) Включая участки приема, хранения, транспортировки, подготовки сырья и полученных продуктов.

*(24) В состав объекта входят подземные распределительные газопроводы.

*(25) -За административную единицу принимается территория населенного пункта, микрорайона, района города и т.п.

*(26) В состав объекта входят подземные распределительные газопроводы.

*(27) В состав объекта входят наружные газопроводы, газопроводы-вводы с установленной на них арматурой, здания и сооружения на них, а также газорегуляторные пункты в зданиях, сооружениях и блоках, устройства электрохимической защиты стальных газопроводов от коррозии, АСУ ТП, объекты их электропровода и электроснабжения.

*(28) В составе объекта учитываются участки газопроводов с установленными на них счетчиками газа, принадлежащих на правах собственности или аренды организации, осуществляющей учет газа.

*(29) В составе объекта учитываются наружные и внутренние газопроводы организации, площадки газифицированных котельных и их оборудование, газораспределяющее оборудование, а также газовая часть газопотребляющего оборудования и установок, газовых турбин, технологических линии и др. в зданиях и сооружениях на территории организации.

*(30) В составе объекта учитываются наружные и внутренние газопроводы всех газифицированных котельных, теплообеспечивающих организаций, муниципалитета и т.п.

*(31) В составе объекта учитываются машинное и котельное отделения, деаэраторная площадка.

*(32) В составе объекта учитываются площадка химводочистки, компрессорной, электролизной, материального склада, склада химреагентов и т.п.

*(33) В составе объекта учитывается топливное хозяйство, расположенное на территории ТЭЦ, ГРЭС, АЭС.

*(34) При размещении вне помещения главного корпуса ТЭЦ, ГРЭС. В состав объекта входят дымоходные трубы котельной.

*(35) Учитываются площадки отдельно стоящих котельных с автономным питанием, включая сеть трубопроводов в контурах здания котельной.

*(36) Учитываются площадки всех котельных, обслуживаемые теплоэнергетической организацией жилищно-коммунального хозяйства, административно-хозяйственной структурой.

*(37) Учитываются трубопроводы воды с температурой воды более 115°С или пара с давлением более 0,07 МПа (кроме бытовых установок и сетей).

*(38) В составе объекта учитываются расположенные на территории организации объекты, на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°С, в названии объекта указывается конкретное наименование площадки, цеха или участка организации.

*(39) В составе объекта учитываются площадки размещения дизельных агрегатов и хранения резервного дизельного топлива.

*(40) Производственные объекты получения черных и цветных металлов и сплавов на их основе с емкостью плавильных агрегатов более 100 кг шихты.

*(41) Признак опасности с числовым кодом 2.4 указывается лишь в случае производства труб методом литья.

*(42) В названии объекта указывается наименование соответствующего металла.

*(43) В названии объекта указывается наименование соответствующего металла.

*(44) В названии объекта указывается наименование соответствующего металла.

*(45) Указывается конкретное название кислоты.

*(46) В названии объекта указывается наименование производимого металла.

*(47) В названии объекта указывается конкретное наименование одного стационарно установленного крана (козлового, портового, мостового, портового и т.д.).

*(48) Для объектов, на которых организацией (типа ПМК, управления механизации, дорожно-строительного управления, и т.п. организаций) эксплуатируются стреловые краны (автомобильные, пневмоколесные, гусеничные, прицепные, башенные), подъемники (вышки), краны железнодорожные, краны-трубоукладчики, краны-манипуляторы.

*(49) Для объектов, на которых организацией эксплуатируются стреловые краны (автомобильные, пневмоколесные, гусеничные, прицепные, башенные), подъемники (вышки), краны железнодорожные, краны-трубоукладчики, краны-манипуляторы для нужд собственного производства.

*(50) Для объектов, на которых индивидуальным предпринимателем эксплуатируются стреловые краны (автомобильные, пневмоколесные, гусеничные, прицепные), подъемники (вышки), краны железнодорожные, краны-трубоукладчики, краны-манипуляторы.

*(51) Для объектов, на которых эксплуатируются подъемные механизмы, в том числе лифтовые площадки, эскалаторы на производственной территории организации.

*(52) В составе объекта учитываются все площадки лифтов, платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов, расположенные в административных, больничных, гостиничных и иных зданиях, не относящихся к жилищному фонду.

*(53) В составе объекта учитывается весь комплекс канатных дорог, эксплуатируемых на определенной территории организации.

*(54) При отсутствии дистанции метрополитена в качестве объекта идентифицируется метрополитен в целом.

*(55) Объекты в закрытых помещениях и с учетом транспортных галерей.

*(56) Отдельно стоящие приемно-отпускные устройства для приема и отпуска растительного сырья и продуктов его переработки с железнодорожного, автомобильного и водного транспорта.

*(57) Элеваторы для хранения растительного сырья и продуктов его переработки.

*(58) Склады для хранения растительного сырья и продуктов его переработки в силосах и бункерах: зерна, комбикормов, травяной муки, дрожжей, мучнистого и масленичного сырья, жмыхов, шротов и другого растительного сырья (за исключением складов бестарного хранения муки).

*(59) Механизированные склады хранения растительного сырья и продуктов его переработки

*(60) Отделения по очистке, измельчению растительного сырья и продуктов его переработки в составе кондитерских, пищеконцентратных, пивоваренных, спиртовых производств и производств растительного масла и т.д.

*(61) В названии объекта указывается конкретное наименование растительного сырья.

*(62) Агрегатные (блочно-модульные) установки идентифицируются в качестве отдельного объекта, в названии объекта указывается конкретное наименование цеха.

*(63) Объекты отдельно стоящих цехов.

*(64) Объекты, эксплуатирующиеся в закрытых помещениях, с учетом аспирационных и (или) пневмотранспортных сетей (систем), участков механического перемещения (транспортирования), сбора и хранения древесно-стружечных, древесно-волокнистых и пылевых отходов. В названии объекта указывается конкретное наименование производства, в состав которого он входит (столярное, погонажное, мебельное, строительное и т.п.) .

*(65) В названии объекта указывается конкретное наименование порошка (кофе, какао, бобов).

*(66) Указать в названии конкретное название сырья (льняного, ткацкого, прядильного, текстильного производства и т.д.).

*(67) Объект организации, в случае если она владеет на правах собственности или аренды, или другом законном основании;

- путями (дорогами) необщего пользования для транспортирования опасных веществ;

- техническими средствами, предназначенными для транспортирования (перемещения) опасных вещества.

*(68) Скважины метановые, углекислые с содержанием газа  мг/л, сероводородные с содержанием растворенного газа  мг/л, напорные с давлением > 0,07 МПа, гидротермальные с температурой более 115°С."

Примечание.

Настоящие требования не распространяются на объекты розничной торговли.

Числовые коды, указанные в графе "Признаки опасности", соответствуют следующим признакам отнесения к категории опасных производственных объектов:

2.1 - получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование, уничтожение опасных веществ, указанных в приложении 1 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

2.2 - использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°С;

2.3 - использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов, эскалаторов, канатных дорог, фуникулеров;

2.4 - получение расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов;

2.5 - ведение горных работ, работ по обогащению полезных ископаемых, а также работ в подземных условиях.

Числовые коды, указанные в графе "Тип объекта", соответствуют следующим типам опасных производственных объектов:

3.1 - объект с опасными веществами в количестве, равном или превышающем количество, установленное приложением 2 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

3.2 - объект с опасными веществами в количестве, меньшем предельного количества, установленного приложением 2 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

3.3 - объект, не относящийся к объектам типа 3.1 и 3.2, но обладающий признаками опасности (2.1 - 2.5).